OPOMBA: elaborat ponazarja primer prikaza vsebine posamezne sestavine elaborata. Vsebinska in logična pravilnost podatkov posamezne sestavine ni zagotovljena!

Tekst – rumeno označen tekst ni obvezna vsebina

| Vrsta elaborata | UREDITEV MEJE IN IZRAVNAVA MEJE |
| --- | --- |
| Naročnik | JANEZ NAROČNIK GEODETSKO POLJE 5 9456 JAMA |
| Katastrska občina | 2598 GEODOL |
| Parcele v postopku | UREDITEV MEJE: 349/2 IZRAVNAVA MEJE: 349/2 |
| Štev. rezervacije | 90515017 |
| Oznaka geodetske storitve | GN_078_00-17 |
| Pooblaščeni geodet | SLAVKO GEODET , univ. dipl. inž. geod. IZS štev. 0888 |
| Skupno število strani elaborata | 11 |

| SESTAVINE ELABORATA | število strani |
| --- | --- |
| Naslovna stran |  |
| Zapisnik mejne obravnave | 3 |
| Skica | 1 |
| Prikaz sprememb ZKP | 1 |
| Prikaz sprememb ZKP/ZKN | 1 |
| Strokovno poročilo - Podatki o določitvi koordinat | 3 |
| Strokovno poročilo - Izračun površin | 1 |
| Strokovno poročilo - Uporabljeni podatki | 1 |

| GEOPODJETJE geodetske storitve d.o.o. izmera 70, 1000 Ljubljana | ZAPISNIK MEJNE OBRAVNAVE 5298-GEODOL GN_078_00-17 |
| --- | --- |

Opomba: modro zapisano v zapisniku se piše sproti na terenu!

ZAPISNIK MEJNE OBRAVNAVE

IN IZJAVA O SOGLASJU K IZRAVNANI MEJI

1.	Naročnik geodetske storitve:	NAROČNIK JANEZ, GEODETSKO POLJE 5, 9456 JAMA

2.	Geodetsko podjetje:	GEOPODJETJE d.o.o., Izmera  70, 1000 Ljubljana

3.	Pooblaščeni geodet, ki vodi mejno obravnavo:   Slavko Geodet, univ. dipl. inž. geod.

Identifikacijska številka:				Geo 9856

4.	Ureja se meja parcele: (navedba k.o. in št. parc.)         k.o. 5298 Geodol, parcela 349/2

5. Kraj mejne obravnave:	na kraju samem

6. 	Čas začetka mejne obravnave:	5.6.2018 ob 08:00

7.	Vabljeni na mejno obravnavo in način vabljenja:	Vsi navedeni lastniki so bili vabljeni s poštno pošiljko.

| Št. | Lastnik | Parcele | Prisotnost | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REPUBLIKA SLOVENIJA, Upravljavec: DIREKCIJA RS ZA INFRASRERUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA | 869/1 | DA | pooblaščenec METKA POOBLAŠČENKA, pooblastilo priloga k zapisniku |
| 2. | NAROČNIK JANEZ (rojen 1958) GEODETSKO POLJE 5, 9456 JAMA | 349/2 | DA |  |
| 3. | SOSEDA MARIJA (rojen 1950) GEODETSKO POLJE 8, 9456 JAMA | 352, 353/1 | DA |  |

GRAFIČNI PRIKAZ POTEKA MEJE: priporočljivo

| Legenda: tanko črno – ZKP odebeljeno črno –urejena meje odebeljeno modro – predlagane meje za odebeljeno zelena – izravnana meja |  |
| --- | --- |

| GEOPODJETJE geodetske storitve d.o.o. izmera 70, 1000 Ljubljana | ZAPISNIK MEJNE OBRAVNAVE 5298-GEODOL GN_078_00-17 |
| --- | --- |

Opis poteka mejne obravnave :

Prisotne stranke so na terenu pokazale potek meje parcele 349/2 s parcelama 352 in 353/1, razen v mejni točki 3, ker poteka meje ne poznajo. Pokazana meja strank se ne razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra. Vse stranke s potekom te meje soglašajo.

Na zahtevo strank sem pooblaščeni geodet Slavko Geodet na terenu po podatkih zemljiškega katastra pokazal mejno točko 3. Stranke sem opozoril na natančnost podatkov zemljiškega katastra. Stranke soglašajo s potekom meje, ki sem jo pokazal.

Pokazana meja se šteje kot predlagana meja, njen potek je prikazan na grafičnem prikazu zapisnika. Stranke s svojim podpisom na zapisnik potrjujejo soglasje s predlagano mejo in na zapisnik nimajo pripomb.

| Podpisi strank in datum podpisa: |  |
| --- | --- |
| 1 | Direkcija RS infrastrukturo | Metka Pooblaščenka | 5.6.2018 |
| 2 | Naročnik Janez | Naročnik Janez | 5.6.2018 |
| 3 | Soseda Marija | Soseda Marija | 5.6.2018 |

Na zahtevo strank sem označil mejo v naravi z mejniki tako kot je razvidno iz grafičnega prikaza zapisnika.

IZJAVA O SOGLASJU K IZRAVNANI MEJI

Lastniki parcel 349/2, 352 in 353/1 vse k.o. 2598 Geodol se sporazumejo o izravnavi dela meje.

Izravnava meje se izvede med parcelo 349/2 in 352 in poteka od točke 5 preko točke 2 do točke 4.

Izravnava meje se izvede med parcelo 349/2 in 353/1 in poteka od točke 4 do točke 1.

Potek izravnane meje je prikazan tudi v grafičnem delu zapisnika.

Lastniki s svojimi podpisi na zapisnik potrjujejo, da soglašajo z izravnano mejo.

Na zahtevo strank sem označil točke izravnane meje tako kot je razvidno iz grafičnega prikaza zapisnika.

|  | Naročnik Janez | Naročnik Janez | 5.6.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Soseda Marija | Soseda Marija | 5.6.2018 |

Zapisnik je zaključen:  5.6.2018

Zapisnik sestavil: pooblaščeni geodet SLAVKO GEODET

Podpis:    Slavko Geodet

Primer pooblastila, vendar primer ni povezan s primerom zapisnika!!!

POOBLASTILO

Podpisani SOSED JOŽE, POT ZA POLJEM 3, 9456 JAMA, lastnik parcele  508  v k.o. 2598 Geodol

pooblaščam

Metko Pooblaščenko, stanujočo Pot za poljem 3, 9456 Jama, da me zastopa, dne 5.6.2018 ob 8:00, na mejni obravnavi in da v mojem imenu opravi vsa dejanja na mejni obravnavi.

Jama, 4.6.2018                                                                                                                        Sosed Jože

GEOPODJETJE d.o.o.		                                                                                                                                                                                              Katastrska občina 5298-GEODOL

Izmera 70, 1000 Ljubljana	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GN_078_00-17

Datum izdelave: 10.6.2018

SKICA

merilo: ~ 1 : 300

Katastrska občina 5298-GEODOL

GN_078_00-17                                                                                                                                                                                                             izvorno merilo 1: 2880

PRIKAZ SPREMEMB ZKP

Merilo ~ 1 : 500

Katastrska občina 5298-GEODOL

GN_078_00-17	                                                                                                                                                                                    merilo izvornega načrta = 1:2880

PRIKAZ SPREMEMB ZKP/ZKN

MERILO ~ 1 : 500

STROKOVNO POROČILO

PODATKI O DOLOČITVI KOORDINAT

POROČILO O IZMERI: SPLOŠNI PODATKI K.O. 5298 Geodol Podjetje: GEOPODJETJE D.O.O. , Izmera 70, 1000 Ljubljana Datum 13.3.2018 – RTK IZMERA; 14.3.2018 – KLASIČNA IZMERA METODA IZMERE: Kombinirana GNNS izmera: tip instrumenta in antene: LEICA - LG-GX1230/RX GPS/GNSS Rover Sys 1200 457305/105322 metoda: RTK uporaba omrežja GNSS postaj - omrežje SIGNAL uporaba omrežnih popravkov opazovanj - VRS navezava na (najbližjo) GNSS postajo: / obdelava GNSS opazovanj: - KLASIČNA METODA IZMERE: tip instrumenta: TAHIMETER LEICA TC 1100 Program za obdelavo: GEOPRO TRANSFORMACIJA - NE OPOMBE: -

PODATKI IZ INSTRUMENTA IN IZRČUN KONČNIH KOORDINAT PRI RTK METODI IZMERE

| Številka točke | Koordinata opazovanj D96/TM | Koo. sredine opazovanj D96/TM | Datum meritev | Začetek meritev | Traj. mer. (Št. epoh) | Kakovost geom. razpored satelitov | Natančnost določitve koordinat | Viš. antene (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y(m) | X(m) | H(m) | Y(m) | X(m) | H(m) |  |  |  |  | Hor.prec. (m) | Ver.prec. (m) |  |
| 900001 | 447245.99 | 132591.74 | 507.70 | 447245.99 | 132591.74 | 507.70 | 13.3.2017 | 07:46:07 | 59 | 2.3 | 0.008 | 0.014 | 1.49 |
|  | 447245.99 | 132591.74 | 507.71 |  |  |  | 13.3.2017 | 07:47:13 | 17 | 2.3 | 0.010 | 0.015 | 1.49 |
|  | 447245.99 | 132591.74 | 507.69 |  |  |  | 13.3.2017 | 07:47:50 | 59 | 2.8 | 0.010 | 0.019 | 1.49 |
|  | 447245.99 | 132591.74 | 507.72 |  |  |  | 13.3.2017 | 10:34:38 | 59 | 1.8 | 0.017 | 0.022 | 2.00 |
| 900002 | 447326.60 | 132741.58 | 529.19 | 447326.60 | 132741.58 | 529.19 | 13.3.2017 | 07:54:26 | 59 | 2.1 | 0.010 | 0.019 | 1.64 |
|  | 447326.61 | 132741.58 | 529.19 |  |  |  | 13.3.2017 | 07:56:11 | 59 | 2.2 | 0.009 | 0.016 | 1.64 |
|  | 447326.60 | 132741.59 | 529.20 |  |  |  | 13.3.2017 | 10:26:18 | 59 | 2.5 | 0.010 | 0.014 | 1.64 |
| 900004 | 447373.14 | 132722.03 | 510.73 | 447373.14 | 132722.05 | 510.71 | 13.3.2017 | 07:59:23 | 59 | 2.1 | 0.010 | 0.019 | 1.64 |
|  | 447373.15 | 132722.06 | 510.69 |  |  |  | 13.3.2017 | 08:00:06 | 17 | 2.0 | 0.009 | 0.016 | 1.64 |
|  | 447373.12 | 132722.05 | 510.70 |  |  |  | 13.3.2017 | 10:23:26 | 59 | 1.7 | 0.010 | 0.014 | 1.64 |

TAHIMETRIČNI ZAPISNIK – KOORDINATE V D96/TM

Stojišče

| Št. točke | Viš. instr. | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900002 | 1.69 | 447326.61 | 132741.59 | 529.20 |

Orientacija stojišča

| Stojišče | Opazovana točka | Opazovana smer | Utež | Orientacijski kot | Popravek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900002 | 900001 | 160° 14' 51,0" | 1.00 | 48° 01' 53,7" | 0° 00' 00,0" |
| 900002 | 900004 | 248° 17' 23,0" | 1.00 | 48° 01' 53,7" | 0° 00' 00,0" |

Srednji orientacijski kot:  48° 01' 53,7"

Izračun koordinat novih točk

| Opazovana točka | Višina signala | Opazovana smer | Zenitna razdalja | Poševna dolžina | Reducirana dolžina | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.70 | 174° 02' 06,0" | 95° 18' 25,0" | 22.06 | 21.96 | 447311.89 | 132725.29 | 527.15 |
| 2 | 1.70 | 188° 42' 19,0" | 89° 56' 22,0" | 30.01 | 30.01 | 447301.51 | 132725.13 | 529.22 |
| 5 | 0.60 | 188° 16' 40,0" | 92° 28' 29,0" | 34.06 | 34.03 | 447298.30 | 132722.71 | 528.82 |
| 3 | 1.69 | 141° 20' 00,0" | 100° 58' 00,0" | 2.36 | 2.32 | 447326.23 | 132739.30 | 528.75 |
| 7 | 1.70 | 251° 11' 43,0" | 88° 19' 55,0" | 23.74 | 23.73 | 447305.90 | 132753.17 | 529.88 |
| 8 | 1.70 | 229° 30' 17,0" | 88° 26' 56,0" | 26.93 | 26.92 | 447299.92 | 132745.12 | 529.92 |
| 9 | 1.70 | 254° 07' 46,0" | 88° 25' 50,0" | 37.90 | 37.88 | 447294.54 | 132761.75 | 530.23 |
| 10 | 1.70 | 268° 54' 33,0" | 87° 28' 12,0" | 48.18 | 48.13 | 447293.75 | 132776.76 | 531.32 |
| 11 | 1.70 | 261° 05' 45,0" | 88° 09' 11,0" | 86.04 | 86.00 | 447259.90 | 132795.86 | 531.96 |
| 12 | 1.70 | 206° 54' 58,0" | 89° 17' 15,0" | 31.19 | 31.19 | 447296.49 | 132733.49 | 529.58 |
| 13 | 1.70 | 219° 56' 10,0" | 89° 07' 41,0" | 39.35 | 39.35 | 447287.28 | 132740.19 | 529.79 |
| 14 | 1.70 | 200° 53' 03,0" | 87° 10' 24,0" | 36.27 | 36.23 | 447292.81 | 132728.56 | 530.98 |
| 17 | 0.10 | 350° 25' 31,0" | 94° 20' 53,0" | 10.18 | 10.15 | 447332.92 | 132749.54 | 530.02 |
| 18 | 0.50 | 7° 17' 04,0" | 90° 26' 22,0" | 20.44 | 20.44 | 447343.42 | 132753.22 | 530.23 |
| 22 | 2.05 | 91° 52' 17,0" | 98° 06' 31,0" | 12.74 | 12.61 | 447334.73 | 132731.94 | 527.04 |
| 23 | 1.70 | 104° 04' 55,0" | 97° 42' 38,0" | 8.68 | 8.60 | 447330.63 | 132733.99 | 528.03 |
| 24 | 1.70 | 118° 04' 01,0" | 95° 55' 34,0" | 10.76 | 10.70 | 447329.18 | 132731.20 | 528.08 |
| 25 | 1.70 | 143° 29' 34,0" | 97° 55' 15,0" | 26.24 | 25.99 | 447321.42 | 132716.12 | 525.57 |
| 26 | 1.95 | 178° 19' 25,0" | 95° 47' 25,0" | 26.68 | 26.54 | 447307.41 | 132723.27 | 526.25 |
| 27 | 1.70 | 171° 04' 47,0" | 95° 49' 32,0" | 30.58 | 30.42 | 447307.42 | 132717.98 | 526.09 |
| 900003 | 1.60 | 90° 18' 05,0" | 100° 07' 15,0" | 28.47 | 28.03 | 447345.24 | 132720.65 | 524.29 |

Stojišče

| Št. točke | Viš. instr. | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900003 | 1.60 | 447345.24 | 132720.65 | 524.29 |

Orientacija stojišča

| Stojišče | Opazovana točka | Opazovana smer | Utež | Orientacijski kot | Popravek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900003 | 900002 | 168° 06' 53,5" | 1.00 | 150° 13' 05,2" | 0° 00' 00,0" |
| 900003 | 900001 | 67° 21' 42,5" | 1.00 | 150° 13' 05,2" | 0° 00' 00,0" |

Srednji orientacijski kot:  150° 13' 05,2"

Izračun koordinat novih točk

| Opazovana točka | Višina signala | Opazovana smer | Zenitna razdalja | Poševna dolžina | Reducirana dolžina | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1.70 | 105° 16' 00,0" | 88° 13' 32,0" | 8.49 | 8.49 | 447337.03 | 132718.52 | 524.45 |
| 32 | 1.70 | 92° 42' 15,0" | 92° 50' 02,0" | 18.32 | 18.30 | 447328.95 | 132712.32 | 523.28 |
| 33 | 1.70 | 89° 55' 07,0" | 87° 05' 49,0" | 6.62 | 6.61 | 447339.52 | 132717.36 | 524.52 |
| 34 | 1.70 | 145° 27' 41,0" | 77° 17' 16,0" | 3.51 | 3.42 | 447342.16 | 132722.13 | 524.96 |
| 35 | 1.70 | 164° 40' 39,0" | 79° 57' 30,0" | 6.71 | 6.61 | 447340.56 | 132725.32 | 525.36 |

Stojišče

| Št. točke | Viš. instr. | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900001 | 1.53 | 447246.00 | 132591.75 | 507.71 |

Orientacija stojišča

| Stojišče | Opazovana točka | Opazovana smer | Utež | Orientacijski kot | Popravek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900001 | 900002 | 83° 44' 12,5" | 1.00 | 304° 32' 32,2" | 0° 00' 11,1" |
| 900001 | 5 | 77° 13' 40,0" | 1.00 | 304° 32' 24,6" | 0° 00' 03,4" |
| 900001 | 1 | 81° 43' 46,0" | 1.00 | 304° 32' 06,7" | 0° 00' 14,5" |

Srednji orientacijski kot:  304° 32' 21,2"

Izračun koordinat novih točk

| Opazovana točka | Višina signala | Opazovana smer | Zenitna razdalja | Poševna dolžina | Reducirana dolžina | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1.70 | 62° 41' 49,0" | 84° 15' 03,0" | 43.81 | 43.59 | 447251.49 | 132634.99 | 511.93 |
| 41 | 1.70 | 63° 24' 56,0" | 83° 57' 47,0" | 44.25 | 44.01 | 447252.09 | 132635.33 | 512.19 |
| 42 | 1.70 | 48° 37' 45,0" | 85° 17' 54,0" | 82.81 | 82.54 | 447236.18 | 132673.70 | 514.33 |
| 43 | 1.70 | 53° 41' 51,0" | 84° 37' 38,0" | 88.76 | 88.37 | 447243.28 | 132680.07 | 515.85 |
| 44 | 1.70 | 26° 17' 53,0" | 86° 33' 25,0" | 111.87 | 111.67 | 447191.58 | 132689.27 | 514.26 |
| 45 | 1.70 | 12° 56' 15,0" | 86° 33' 53,0" | 84.86 | 84.71 | 447188.75 | 132654.18 | 512.62 |
| 46 | 1.70 | 13° 46' 24,0" | 86° 15' 23,0" | 91.19 | 91.00 | 447185.48 | 132659.71 | 513.49 |
| 47 | 1.70 | 357° 43' 32,0" | 87° 10' 35,0" | 58.54 | 58.47 | 447196.56 | 132622.96 | 510.42 |
| 48 | 1.70 | 351° 37' 14,0" | 87° 24' 18,0" | 58.62 | 58.56 | 447193.44 | 132617.57 | 510.19 |
| 49 | 1.70 | 357° 48' 18,0" | 87° 04' 05,0" | 63.91 | 63.83 | 447192.08 | 132625.90 | 510.81 |
| 50 | 1.70 | 189° 10' 17,0" | 94° 11' 00,0" | 57.32 | 57.17 | 447287.32 | 132552.25 | 503.36 |
| 51 | 1.70 | 113° 26' 04,0" | 82° 44' 29,0" | 18.02 | 17.88 | 447261.16 | 132601.23 | 509.82 |

Izračun linijske točke 3821

|  | KO | Številka točke | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2148 | 2 | 447301.51 | 132725.13 |
| T2 | 2148 | 1 | 447311.89 | 132725.29 |

Izračunana razdalja (dr):	10.38 m     Odstopanje (dr-dm):	0.00 m

Izmerjena razdalja (dm):	10.38 m     Korekcijski faktor (dr/dm): 1.0001

Opazovanja

| KO | Številka točke | Abscisa | Ordinata | Y | X | Simbol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2148 | 3821 | 4.06 | 0.00 | 447305.57 | 132725.19 | 0 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Točke izračunane z ločnim presekom:

57:  447305.89,  132724.83		                 	56:  447308.57,  132722.09

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI KONTROLNIH MERJENJE

T1 - T2	Merjena	Reducirana	Iz koordinat	Razlika	Dopust.	Opomba

1 - 25	p 13.29	13.20	13.23	0.03	0.18	ok

1 - 56	 4.61	---	4.61	0.00	0.16	ok

1 - 3	p 20.11	20.05	20.05	0.00	0.18	ok

1 - 3821	 6.32	---	6.32	0.00	0.17	ok

2 - 5	 4.05	---	4.02	-0.03	0.16	ok

2 - 3821	 4.06	---	4.06	0.00	0.16	ok

24 - 3	 8.60	---	8.62	0.02	0.17	ok

26 - 56	 1.65	---	1.65	0.00	0.15	ok

SEZNAM ZK TOČK PRED SPREMEMBO

| KO | Štev. ZKT | Y | X | GY | GX | Z | METYX | Upr. stat. | Način trans. | Vrsta mejn. | Opomba | Delo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2148 | 501 | 447326.85 | 132738.29 | 447325.09 | 132740.58 | 0.00 | 77 | 7 | 0 | 0 |  | N |

SEZNAM ZK TOČK

| KO | Štev. ZKT | Y | X | GY | GX | Z | METYX | Upr. stat. | Način trans. | Vrsta mejn. | Opomba | Delo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2148 | 501 | 447326.23 | 132739.30 | 447324.89 | 132740.53 | 528.75 | 91 | 9 | 0 | 2 |  | S |
| 2148 | 502 | 0.00 | 0.00 | 447315.72 | 132730.30 | 0.00 | 77 | 7 | 0 | 0 |  | B |
| 2148 | 503 | 0.00 | 0.00 | 447307.85 | 132721.67 | 0.00 | 77 | 7 | 0 | 0 |  | B |
| 2148 | 504 | 0.00 | 0.00 | 447305.82 | 132723.68 | 0.00 | 77 | 7 | 0 | 0 |  | B |
| 2148 | 3817 | 447311.89 | 132725.29 | 447311.46 | 132725.63 | 527.15 | 91 | 9 | 0 | 2 |  | D |
| 2148 | 3818 | 447301.51 | 132725.13 | 447301.34 | 132723.28 | 529.22 | 91 | 9 | 0 | 3 |  | D |
| 2148 | 3819 | 447298.30 | 132722.71 | 447298.74 | 132720.22 | 528.82 | 91 | 9 | 0 | 2 |  | D |
| 2148 | 3821 | 447305.57 | 132725.19 | 447305.30 | 132724.20 | 0.00 | 91 | 9 | 0 | 6 |  | D |

IZRAČUN POVRŠIN

- NAROČNIK JANEZ (roj. 1958)  GEODETSKO POLJE 5, 9456  JAMA  delež do 1/1

| K.O. | STANJE PRED SPREMEMBO | STANJE PO SPREMEMBI |
| --- | --- | --- |
|  | PARCELA | RABA ZEMLJIŠČA | ŠT. STAVBE | POVRŠINA | PARCELA | RABA ZEMLJIŠČA | ŠT. STAVBE | POVRŠINA | UR | NAČIN RAČUNANJA POVRŠIN |
|  |  |  |  | ha | a | m2 |  |  |  | ha | a | m2 |  |  |
| 339 | 349/2 | TRAVNIK 4 |  |  | 3 | 80 | 349/2 | 800 ZEMLJIŠČE |  |  | 3 | 97 | - | R |
| SKUPAJ |  | 3 | 80 | SKUPAJ |  | 3 | 97 | RAZLIKA V POVRŠINI | + 17 m2 |

- SOSEDA MARIJA (roj. 1950)  GEODETSKO POLJE 8,, 9456  JAMA  delež do 1/1

| K.O. | STANJE PRED SPREMEMBO | STANJE PO SPREMEMBI |
| --- | --- | --- |
|  | PARCELA | RABA ZEMLJIŠČA | ŠT. STAVBE | POVRŠINA | PARCELA | RABA ZEMLJIŠČA | ŠT. STAVBE | POVRŠINA | UR | NAČIN RAČUNANJA POVRŠIN |
|  |  |  |  | ha | a | m2 |  |  |  | ha | a | m2 |  |  |
| 21 | 353/1 | NJIVA 4 |  |  | 36 | 48 | 353/1 | 800 ZEMLJIŠČE |  |  | 36 | 38 | - | R |
| SKUPAJ |  | 36 | 48 | SKUPAJ |  | 36 | 38 | RAZLIKA V POVRŠINI | - 10 m2 |

- SOSEDA MARIJA (roj. 1950)  GEODETSKO POLJE 8, 9456  JAMA  delež do 1/1

| K.O. | STANJE PRED SPREMEMBO | STANJE PO SPREMEMBI |
| --- | --- | --- |
|  | PARCELA | RABA ZEMLJIŠČA | ŠT. STAVBE | POVRŠINA | PARCELA | RABA ZEMLJIŠČA | ŠT. STAVBE | POVRŠINA | UR | NAČIN RAČUNANJA POVRŠIN |
|  |  |  |  | ha | a | m2 |  |  |  | ha | a | m2 |  |  |
| 21 | 352 | TRAVNIK 4 |  |  | 15 | 07 | 352 | 800 ZEMLJIŠČE |  |  | 15 | 00 | - | R |
| SKUPAJ |  | 15 | 07 | SKUPAJ |  | 15 | 00 | RAZLIKA V POVRŠINI | - 7 m2 |

Izravnava meje med parcelo 349/2 in 353/1 obe k.o. 5298 Geodol				Izravnava meje med parcelo 349/2 in 352 obe k.o. 5298 Geodol

| Izračun površine: del P2 Št. T1 T2 Y1 X1 Y2 X2 Dolžina Skupaj 1 3821 3817 447305.57 132725.19 447311.89 132725.29 6.32 6.32 2 3817 56 447311.89 132725.29 447308.57 132722.09 4.61 10.93 3 56 26 447308.57 132722.09 447307.41 132723.27 1.65 12.58 4 26 57 447307.41 132723.27 447305.89 132724.83 2.18 14.76 5 57 3821 447305.89 132724.83 447305.57 132725.19 0.48 15.24 POVRŠINA: 10.00 m2 5% površine manjše parcele št 349/2 = 19m2 . Razlika v površini je 10 m2. Pogoj izravnave je izpolnjen | Izračun površine: del P1 Št. T1 T2 Y1 X1 Y2 X2 Dolžina Skupaj 1 3819 3818 447298.30 132722.71 447301.51 132725.13 4.02 4.02 2 3818 3821 447301.51 132725.13 447305.57 132725.19 4.06 8.08 3 3821 57 447305.57 132725.19 447305.89 132724.83 0.48 8.56 4 57 3819 447305.89 132724.83 447298.30 132722.71 7.88 16.44 POVRŠINA: 6.52 m2 5% površine manjše parcele št 349/2 = 19m2 . Razlika v površini je 7 m2. Pogoj izravnave je izpolnjen. |
| --- | --- |

Nova površina parcele 349/2  = 380m2 +P1+P2 = 397 m2

Nova površina parcele 352  = 1507m2 -P1  = 1500 m2

Nova površina parcele 353/1  = 3648 –P2  = 3638 m2

STROKOVNO POROČILO

GEOPODJETJE d.o.o.	                                                                                                                                                                              Katastrska občina 5298-GEODOL

Izmera 70, 1000 Ljubljana                                                                                                                                                                                                       GN_078_00-17

UPORABLJENI PODATKI

Za določitev predlagane meje so bili uporabljeni naslednji arhivski podatki:

- IDPOS 43 in IDPOS 45: na podlagi primerjave terenskih meritev z arhivskimi je določena natančnost podatkov  ±1m. Arhivski podatki so bili uporabljeni za določitev ZKT 503,

- IDPOS 139, na podlagi primerjave terenskih meritev z arhivskimi je določena natančnost podatkov ± 0.50 m. Arhivski podatki so bili uporabljeni za določitev ZKT 501.

- grafični podatki zemljiškega katastra merila 1:2880, na podlagi primerjave terenskih meritev z arhivskimi je določena natančnost ±2m. Za določitev meje med parcelama 349/2 ter 352 so bili zaradi slabih podatkov predhodnih postopkov uporabljeni grafični podatki zemljiškega katastra.

IDPOS 139: na terenu je bilo identificirnih 5 identične točk elaborata, ki v naravi še vedno obstajajo. To sta dva mejnika, detajlna točka 10 in 11 (nista prikazana na skici, nahajata se severovzhodno od območja skice) ter vogali stavbe (v skici označene S142) s številkami 7, 8 in 9.  Za določitev ostalih točk je bila uporabljena helmertova transformacija. Izračunana natančnost je dobrih 40 cm. Ker razporeditev identičnih točk ni ravno idealna, ocenjujemo natančnost s srednjim pogreškom  ± 50cm.

Za IDPOS 43 in 45 obstajajo samo skice postopkov. Na podlagi primerjave razdalj identičnih točk iz skice in merjenih razdalj na terenu je določena natančnost podatkov na ± 1m.

.

# Text boxes

GEOPODJETJE –

geodetske storitve d.o.o. izmera 70, 1000 Ljubljana tel: +386 5 333 3333 e-mail: geopodjetje@geopodjetje.si

Podpis: Slavko Geodet

Datum potrditve: 10.9.2018

ŽIG

1/1

1/2

1/3

2/1

3/1

4/1

5/1

5/2

5/3